## Slide 1: 第2章 通信系统基础

## Slide 2: 常用通信器件
无源器件
电阻
电容
电感
连接器
变换器
匹配网络
耦合器
混合器
功分器
巴伦
谐振器
滤波器
多工器
隔离器
环形器
天线
有源器件
检测器
混频器
开关
移相器
放大器
调制器
振荡器

## Slide 3: 电阻
单位：欧姆（Ω）

## Slide 4: 电容
单位：法拉（F，mF，uF，nF，pF）

## Slide 5: 电感
单位：亨利（H，mH，uH，nF）

## Slide 6: 电阻、电容、电感符号表示和单位
电阻：欧姆（Ω）；Ω，kΩ（103），MΩ（106）
电容：法拉（F）；F，mF（10-3），uF（10-6），nF（10-9），
pF（10-12）
电感：亨利（H）；H，mH（10-3），uH（10-6），nH（10-9）

## Slide 7: 连接器
射频连接器
基带连接器

## Slide 9: 功分器

## Slide 10: 耦合器

## Slide 11: 滤波器

## Slide 12: 放大器
混频器，调制解调器，频率合成器… …

## Slide 13: 器件符号表示
分路器和合路器
信号方向控制器

## Slide 14
频率控制器

## Slide 15
频率变换器
信号相位、幅度控制器
SPST：单刀单掷
SPDT：单刀双掷
SP4T：单刀四掷

## Slide 16
信号产生、变换器
其它

## Slide 17: 信号的数学表达式
V(t)=A(t)cos[2πf(t)+φ(t)]

## Slide 18: I/Q信号
V(t)=I(t)+jQ(t)

## Slide 19
常用基本单位
分贝（增益）
描述功率相对增益或插损或相对功率,若有功率P1(输入)和P2(输出)
G=10log10(P1/P2)
若N为正，则可说P1比P2要高N分贝(dB)
若N为负，则可说P1比P2要低N分贝(dB)
描述电压传输增益或插损或相对电平,若有电压V1(输入)和V2(输出)
GV(dB) = 20 log10 (V2/V1)

## Slide 20
例：两通信系统的通信频率为2.4GHz，通信距离为5米，求路径损耗？
IL=32.5+20logf(MHz)+20logd(km)
解：f=2.4GHz=2400MHz；
d=5m=0.005km；
IL=32.5+20log2400+20log0.005=54.1dB
f↑→IL↑； d↑→IL↑
V2/V1=0.00197

## Slide 21: 射频中常用的概念
功率（dBm）
功率（dBW）
P(in dBW)=10 log P（in W）
增益（dB）

## Slide 22
mW、dBm、dBW变换示例
P = 1 mW→P = 0 dBm
P = 10 mW→P = 10 dBm
P = 0.1 mW→P =-10 dBm
P = 1 mW→P (dBW)=-30 dBW
P = 10 mW→P(dBW) =-20 dBW
P = 0.1 mW→P(dBW) =-40 dBW
Vpp=? (R=50Ω)
Vpp=632mV (R=50Ω)

## Slide 23: 常用的部件——放大器
低噪声放大器
功率放大器
中频放大器
射频放大器
可变增益放大器

## Slide 24: 低噪声放大器
描述一个系统（如接收机）内部噪声大小，可以用噪声系数（Noise Factor）F来表示，或者取其对数值，变成噪声指数（Noise Figure）NF。
由于接收机内部噪声的加入，会使得输出端的信号噪声比降低，所以噪声系数Ｆ值一定大于１，而噪声指数NF值则大于0dB
低噪声放大器就是噪声系数很低的放大器，一般用作各类无线接收机的高频或中频前置放大器，用以提高系统的灵敏度。在放大微弱信号的场合，放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重，因此希望减小噪声，以提高输出的信噪比。

## Slide 25
NF导致信号比恶化的重要原因！

## Slide 26: 增益
Gain=100 or 20dB
Vpp= 632mV(50Ω)；
Pin=0dBm
Pin=1mW
Pin=100mW
Vpp= 6.32V(50Ω)；
Pin=20dBm
Pin=0dBm
Pin=20dBm

## Slide 27: 放大器的级联

## Slide 28: 噪声系数级连公式

## Slide 29
例题
例1：两级噪声网络级联中，NF1 = 2dB, G1 = 12dB；而NF2 = 6dB, G2=10dB，求总的噪声系数NF。
解：根据公式NF=10lgF，将噪声系数转换为噪声因数。
F1=1.59，F2=4，G1=15，G2=10
根据级联系统的噪声公式可得：
F=F1+(F2-1)/G1=1.779
NF=10lgF=2.5(dB)

## Slide 30
例题
例2 某接收机高放功率增益G1=17dB，混频器功率增益G2 = -7dB，混频器和中频放大器的噪声系数分别为NF2 = 5dB和NF3 = 6dB。若要求加入高放后，接收通道总的噪声系数降低到加入前的0.1倍。求高放级的噪声系数NF1。
解：根据公式NF=10lgF，将噪声系数转换为噪声因数。
F2=3.16，F3=3.98，G1=50.12，G2=0.2

## Slide 31
假设未加入高放，根据级联系统的噪声公式可得后两级的通道噪声因数为
F’=F2+(F3-1)/G2=3.16+(3.98-1)/0.2=18.06
加入高放后的系统噪声因数为F=0.1F’=1.806，将结果带入多级系统的级联公式可得
F=F1+(F2-1)/G1+(F3-1)/(G1G2)=F1+0.34=1.806
可以求出F1=F -0.34=1.466
则高放的噪声系数NF1为NF1=10lgF1=1.66(dB)

## Slide 32: 放大器的非线性
理想线性放大器
PA
Pin
Pout

## Slide 33: 非线性放大器
非线性功率放大器
PA
增益压缩
Pin
Pout

## Slide 34: 双音输入
输入
输出

## Slide 35: 放大器的非线性失真将导致频谱扩展

## Slide 36: 射频中常用的部件——衰减器
IL=0.5 or 3dB

## Slide 37: 模控衰减器

## Slide 38: 数控衰减器

## Slide 39: 射频中常用部件——混频器
为什么要用混频器？

## Slide 40: 为什么要混频器？？？
一般天线的尺寸大约是工作频率的四分之一。
如果信号频率f=1kHz，λ=c/f=300km，天线的尺寸大约75km，无法设计！！
只有天线实际长度与电信号的波长相比拟时，电信号才能以电磁波形式有效的辐射出去，这就是原始信号必须有足够高的频率！！！

## Slide 41: 混频器频谱分析

## Slide 42: 射频电路镜频抑制

## Slide 43: 典型混频器的指标

## Slide 44: 混频器的非线性失真

## Slide 45: 射频中常用部件——频率合成器
频率合成（频率综合，Frequency Synthesizer）是指由一个或多个频率稳定度和精确度很高的参考信号源通过频率域的线性运算，产生具有同样稳定度和精确度的大量离散频率的过程。
实现频率合成的电路叫频率合成器，它是现代电子系统的重要组成部分。在通信、雷达和导航等设备中，频率合成器既是发射机的激励信号源，又是接收机的本地振荡器；在电子对抗设备中，可作为干扰信号发生器；在测试设备中，可作为标准信号源，因此频率合成器被称为电子系统的“心脏”。
频率合成器的分类：
直接式频率合成器；
间接式频率合成器；
锁相式频率合成器

## Slide 46: 锁相式频率合成器
鉴相器的输出是表示两个输入信号的相差信息的电压信号。

## Slide 47: 频率合成器的相位噪声

## Slide 50: 频率合成器在通信系统中的应用

## Slide 51
收发机系统的模型
收发机的通用系统模型如下图所示，概括的反映了点对点通信系统的共性。根据应用环境不同，将会出现不同形式的较具体的系统模型。
信息源
发送设备
信道
接送设备
受信者
噪声源
发送端
接收端
理想射频发射机
实际射频发射机
理想射频接收机
实际射频接收机

## Slide 52: 直接调制发射机原理框图
LO
优点：适用于集成电路的实现，滤波要求简单，不存在镜频，杂散小；
缺点：实现本地振荡器精确的幅度平衡、相位正交会有困难；本振信号的泄露会造成自混频。
措施：取不同的本振频率和调制的载频，即本振频率通过加减一个偏移量来获得，可以避免频率牵引。

## Slide 53: 超外差发射机原理框图
优点：低频调制器具有更好的幅频特性；功放和本振有
很好的隔离；
缺点：所需元件多，增加噪声，增加发射机的复杂度、
体积、功耗和成本。
LO

## Slide 54: 数字中频发射机原理图
优点：调制精度高，射频电路设计简单；
缺点：对基带要求较高，目前成本较高，功耗大。

## Slide 55: 超外差射频接收机原理框图
优点：将高频信号搬移到较低的中频后进行滤波、放大和解调，有效地解决了高频信号难处理的问题，由于有多个变频级，存在本振泄露和直流偏移的问题。使用高品质的镜像抑制滤波器和中频滤波器可以设计得到具有高灵敏度、高选择性和高动态范围的接收机；
缺点：超外差接收机需要具有很高Q值的镜像滤波器和中频滤波器，根据目前的集成电路工艺，要将这两个滤波器与其他射频电路集成在单个芯片上十分困难，故体积大；

## Slide 56
双重变频超外差接收机
高中频接收方案
优点：易于抑制镜频干扰；
缺点：
中频放大器增益做不高；
接收机灵敏度低，选择性差。

## Slide 57
双重变频超外差接收机
第一次混频产生高中频，再将高中频经第二次混频后产生低中频，然后对低中频处理。
由于多次混频会产生大量失真和干扰，一般超外差接收机只到二次混频。
优点：易于抑制镜频干扰；
缺点：中频放大器增益做不高；有较多滤波器，不易小型
化与集成。
9kHz~2GHz
3.5~5.5GHz
3.5GHz

## Slide 58: 直接解调射频接收机原理框图
优点：由于本振信号频率与射频信号相同，混频后直接产生基带信号，中频为零，不存在镜像干扰，对滤波器的要求低，器件数量少，便于系统集成。
缺点：本振泄露、直流偏差、I/Q适配等问题。

## Slide 59: 数字中频接收机原理框图

## Slide 60: 扩频通信原理
根据香农定理：
C=W×Log2(1+S/N)
为了提高信息的传输速率C，可以从两种途径实现，即加大带宽W或提高信噪比S/N。换句话说，当信号的传输速率C一定时，信号带宽W和信噪比S/N是可以互换的，即增加信号带宽可以降低对信噪比的要求，当带宽增加到一定程度，允许信噪比进一步降低，有用信号功率接近噪声功率甚至淹没在噪声之下也是可能的。扩频通信就是用宽带传输技术来换取信噪比上的好处，这就是扩频通信的基本思想和理论依据。
信息传输速率
信号宽度
信噪比

## Slide 61: 扩频通信
扩频通信的原理

## Slide 62
扩频通信原理

## Slide 63: WCDMA扩频通信示意图

## Slide 64: WCDMA移动终端收发信机框图
2110~2170MHz
1920~1980MHz
FDD
1730~1790MHz
380MHz
190MHz

## Slide 65: 射频收发信机指标——调制、解调精度
在无线通信系统中，通常用矢量调制误差（EVM）来表征调制器和解调器的精度。
矢量调制误差（EVM）是衡量接收机解调特性的一
个重要指标。WCDMA终端技术协议给出了EVM指标的
定义：设接收机在一个时隙T内的输出波形为V(t),0<t<T，
而理想输出波形应为S(t)，0<t<T，则EVM可表示为

## Slide 67: 影响接收机EVM指标的主要因素
正交解调器移相误差，即I、Q相位不平衡；
正交解调器幅度误差，即I、Q幅度不平衡；
通道滤波器幅频特性失真；
通道滤波器相频特性失真；
本振相位噪声的影响；
非线性产物的影响；

## Slide 70: 增益误差导致EVM恶化

## Slide 72: WCDMA终端射频接收机指标
接收灵敏度：-125dBm；
邻道选择性：-93dBm(SF=128、BER=0.001、
-41dBm@5MHz）；
阻塞特性：-104dBm（SF=128、BER=0.001、
点频-46dBm@10MHz、谱-46dBm@20MHz）
相位噪声 ：-130dBc/Hz@1MHz (RF LO)；
-100dBc/Hz@100kHz(IF LO)；
I/Q输出阻抗幅度：600mV

## Slide 73: WCDMA终端射频发射机指标
最大发射功率：30dBm;
最小发射功率：-30dBm;
功率控制动态范围：>50dB；
占用带宽：<5MHz；
矢量误差幅度（EVM）：<17.5%；
邻道泄露功率比（ACLR）：45dB(5MHz)；
50dB(10MHz)
带外辐射特性：

## Slide 74: 接收机灵敏度指标分析
灵敏度是衡量接收机在一定条件下能够接收弱信号的能力，它与诸多因素有关。例如，在不同的误码率、信噪比等条件及不同的接收环境（静态、多径信道模型）情况下灵敏度概念和数值可能各不相同。
射频接收机的灵敏度主要由噪声系数、解调精度和接口匹配决定。

## Slide 75
解调门限
2dB

## Slide 76
WCDMA接收灵敏度示意图

## Slide 77: 邻道选择性
射频前端可
接收的最小电平
允许邻道
干扰的最大电平
解调门限
中频声表面波滤波器的邻道抑制>29dB

## Slide 78: 阻塞特性分析
带内阻塞是指在有用信号功率为-104dBm，阻塞点频信号功率为-46dBm（偏离10MHz）以及阻塞谱信号为-46dBm（偏离20MHz）时，误码率小于0.001。该指标对接收机前端的非线性和射频本振（RF LO）的相位噪声都提出了较高的要求。
带外阻塞指标决定了接收机抵御其他系统干扰的能力，它决定于接收机的预选滤波器特性。LO相位噪声的相互混频也会影响其阻塞效果。故带外阻塞指标主要由链路的线性、滤波特性和本振的相位噪声共同影响。

## Slide 79
在有强干扰时，本振对相噪对信号的影响
协议中讨论双音阻塞指标时提到在偏离信号10MHz处存在点频信号-46dBm，此时信号电平为-114dBm。则由倒易混频公式，容易计算出本振在偏离中心10MHz处，分辨率带宽取3.84MHz时，相位噪声应由于-125dBc/Hz。

## Slide 80: WCDMA接收机阻塞模板

## Slide 81: 超宽带射频接收机
超宽带射频接收机

## Slide 82: 5G 3.5GHz 射频收发信机

## Slide 87: WCDMA/GSM双频双模手机 射频单元参考设计方案

## Slide 88: WCDMA/GSM双频双模手机 射频单元参考设计方案

## Slide 90: GSM+WCDMA 手机射频 详细功能框图

## Slide 91: WCDMA/GSM双频双模手机 射频单元参考设计方案

## Slide 92: AD9371
优势和特点
双通道差分发射器(Tx)
双通道差分接收器(Tx)
具有2个输入的观测接收器(ORx)
具有3个输入的嗅探器接收器(SnRx)
可调范围：300 MHz至6000 MHz
Tx合成带宽(BW)：250 MHz
Rx带宽：8 MHz至100 MHz
支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式
完全集成的独立小数N分频射频(RF)，用于Tx、Rx、ORx和时钟生成
JESD204B数字接口

## Slide 93
产品详情
AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器，提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz，涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外，它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成，能够适应数字校正算法。
该收发器由宽带直接变频信号路径组成，拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都内置直流失调校正、正交误差校正功能和可编程数字滤波器，消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。它集成了一些辅助功能，如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO)，可提供额外的监控和控制功能。
内置具有两个输入的观测接收器通道，可监控每个发射器输出并实施干燥降低和校准应用。该通道还连接到三个嗅探器接收器输入，可监控不同频段内的无线电活动。
高速JESD204B接口支持最高6144 Mbps的通道速率。四个通道专门用于这些发射器、此接收器以及观测接收器通道。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器、接收器、观测接收器和时钟部分提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。精心设计和布局技术提供高性能基站应用中所需的隔离性能。所有集成式压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件可最大程度地减少外部元件数量。
需要1.3 V电源向AD9371内核供电，并通过标准四线式串行端口进行控制。其它电压电源提供适当的数字接口电平，可优化发射器和辅助转换器性能。AD9371采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
3G/4G微基站和宏基站(BTS)
3G/4G多载波微微蜂窝
FDD和TDD有源天线系统
微波非视距(NLOS)回程系统

## Slide 94: 作业
中波广播波段的波长范围为187~560m。为避免相邻台干扰，两个相邻电台的截止频率至少要相差10kHz，问在此波段中最多能容纳多少个电视台同时广播？
已知接收机的输入阻抗为50欧姆，噪声系数为6dB。用一个10m长，衰减量为0.3dB/m的50欧电缆将接收机连至天线，试问总的噪声系数为多少？
将下列功率转换为dBm值？
(1) P=1W； (2) P=0.001W； (3) P=0.00001W；(4) P=25 μ W；
通信系统的平均电压为2.15V，负载阻抗为50欧，将功率转换为dBm。
简述ADF7242高频部分各模块的功能。